## Slide 1
Programmierung eines Smarthomes
Smarthome im Weltall
Die Zukunft des Wohnens zwischen den Planeten

## Slide 2: Was ist ein Smarthome?
Was ist ein Smarthome?

## Slide 3: Smarthome - Definition
smartes, intelligentes Haus
Automatisierung von Funktionen wie z.B. Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Sicherheit
Vernetzung von Systemen und Geräten
Ziele: Komfort, Energieeffizienz, Sicherheit und Personalisierung im Alltag

## Slide 4: Smarthome - Komponenten
Sensoren z.B.:
  Bewegungsmelder
  Helligkeitssensoren
  Temperatursensoren
  Rauchmelder
  CO2-Sensoren
  Überwachungskameras
  eigene Wetterstation
Aktoren z.B.:
  automatisierte Rollläden, Markisen, Garagentore
  elektrisch schaltbare Steckdosen
  automatisierte Belüftung
  Alarmanlage
  automatisierte Fenster und Türen

## Slide 5: Smarthome - Komponenten
Steuerungssysteme
  zentrale Steuerung mittels Tablets
  Sprachassistenten wie z.B. Alexa oder Google Assistant
  Apps, auch per Fernzugriff möglich

## Slide 6: Smarthome - Erweiterungen
Integration von Photovoltaikanlagen
effizientes und nachhaltiges Energiemanagement
Künstliche Intelligenz und das Erlernen persönlicher Gewohnheiten
Integration von E-Autos
Vernetzung von immer mehr Geräten, z.B. Kühlschränke, die Lebensmittel bestellen

## Slide 7: Smarthome - Kritikpunkte
hohe Anschaffungskosten
Abhängigkeit von der Technologie und möglichen Ausfällen
Komplexität der Installation und Bedienung
Datenschutzbedenken
Sicherheitsbedenken

## Slide 8: Smarthome auch im Weltall möglich?
Smarthome-Technologien machen unser Leben komfortabler, effizienter und sicherer
sind bei uns aber auf der Erde nicht zwingend notwendig
im Weltall sind wir aber darauf angewiesen
  extreme Bedingungen: Temperaturen, Vakuum, Strahlung, keine Atmosphäre
  kein wirklicher Lebensraum
  Ressourcenmanagement überlebenswichtig, kein natürlicher Sauerstoff, kein Wasser
  Automatisierung zwingend notwendig!

## Slide 9: Smarthome im Weltall
NASA-Projekt: Artemis Base Camp
Basis am Mond-Südpol
langfristige Präsenz auf dem Mond & Vorbereitung auf Mars-Missionen
Behausung für bis zu vier Astronauten
smarte Technologien und Automatisierungen nötig
7

## Slide 10: Smarthome im Weltall - Beispiele
Nötige Automatisierungen auf Raumstationen:
Klimaregulierung, da Lüften nicht möglich
Sauerstoffaufbereitung
Wasseraufbereitung
Effizientes Energiemanagement für alle Anlagen
Nahrungsmittelversorgung und Pflanzenanbau

## Slide 11: Was ist Programmieren?
Was ist Programmieren?

## Slide 12: Was ist Programmieren?
Befehle (Code) für Computer oder Roboter
Sensoren & Aktoren
Entwicklung von Spielen, Webseiten, selbstfahrenden Autos, usw.
verschiedene Programmiersprachen mit unterschiedlicher Grammatik

## Slide 13: Was ist ein Arduino?
Ein Microcontroller, der aus verschiedenen Komponenten besteht
Kein richtiger Computer, da keine Grafik-, Audio- und Netzwerkausgaben auf der Platine vorgesehen sind
Liest Eingabesignale und leitet daraus anhand der Programmierung Ausgabesignale ab
3

## Slide 14: Aufbau eines Arduino
1 | USB-Anschluss
2 | Stromanschluss
3 | Stromversorgung für externe Schaltungen
4 | "Digital"-Pins (2-13)
5 | Mit ~ "Digital"-Pins mit Pulsweitenmodulation (3,5,6,10,11)
6 | "Analog"-Pins (A0-A5)
Gelb (relevante Elemente):
1

## Slide 15: Aufbau eines Arduino
7 | ISP-Schnittstelle und Power-LED
8 | Kommunikations-LEDs
9 | Spannungsregler
10 | Atmel328 (Microcontroller)
11 | Reset-Button
12 | Quarz (Frequenzgeber)
Türkis (Systemelemente):
1

## Slide 16: Softwareaufbau / Bedienoberfläche
Der Arduino wird mit Hilfe eines Computers programmiert.
Das Programm heißt Arduino IDE.
Die Software ist in der Lage unterschiedliche Boards anzusteuern.
Das Programm unterteilt sich in verschiedene Bereiche.
2

## Slide 17: Softwareaufbau / Bedienoberfläche
Befehlszeile
Wichtige Programmfunktionen (Speichern, Laden, Code übertragen, etc.)
Programmierbereich
void setup() und void loop()
Fehler-/Informationsbereich
für Fehler und Benachrichtigungen beim Kompilieren
2

## Slide 18: Aufbau des Programms
Das Programm besteht aus zwei Funktionen:
setup –Methode: einmalige Ausführung
loop –Methode: endlose Wiederholung
Die Befehle werden immer innerhalb der geschweiften Klammern geschrieben
2

## Slide 19: Programmiersprache C
Ein Arduino wird in C und/oder C++ programmiert.
Wichtig bei der Programmierung:
Das Programm wird zeilenweise abgearbeitet.
Pro Zeile ein Befehl.
Der Befehl wird in der Regel mit einem ";" (Semikolon) beendet.

## Slide 20: Grundeinstellungen
Welcher Port?
Geht auf den Reiter „Werkzeuge“
Klickt auf den Punkt „Port“ und wählt „Arduino Uno“ aus.
Der COM kann unterschiedlich sein!
Welches Board?
Geht auf den Reiter „Werkzeuge“
Klickt auf den Punkt „Board:…“ und wählt „Arduino Uno“ aus
2
2

## Slide 21: interne LED
Erstes Beispielprogramm
Geht auf den Reiter „Datei“
Klickt auf den Punkt „Beispiele“, „01.Basics“ und wählt „Blink“ aus
Überprüft es und ladet es auf den Arduino
2

## Slide 22: interne LED
2

## Slide 23: Steckbrett
Breadboard oder Steckbrett
die oberen & unteren Reihen sind miteinander verbunden
die fünf Kontakte in einer Spalte sind miteinander verbunden
3

## Slide 24: Es werde Licht
Eine LED soll unsere Lampe im Smarthome sein.
Baue die nachfolgende Schaltung zunächst nach und ändere das Blink-Programm so ab, dass jetzt die LED auf dem Steckbrett blinkt.
Pin 3
3

## Slide 25: Es werde Licht
Schließe die LED an den digitalen Pin 3 an
Widerstand ist zum Schutz der LED
Pin 3
Kathode Minuspol
Anode Pluspol
3
3

## Slide 26: Es werde Licht
Verbaue die LED nun im Smarthome. An der Wand gegenüber vom kleinen Fenster findest du den passenden Platz.
Die Beinchen kannst du nach außen führen und von außen die Kabel anklemmen.
Der Widerstand muss auf dem Steckbrett verbleiben.
4

## Slide 27: Anwesenheitssimulation
Wir wollen nun durch regelmäßiges Blinken die Anwesenheit von Personen im Haus simulieren.
Ändere das Programm nun so ab, dass die LED viermal
- 1 Sek. leuchtet
- 3 Sek. nicht leuchtet
- 2 Sek. leuchtet
- 1 Sek. nicht leuchtet

## Slide 28: Exkurs: Variablen & Datentypen
Platzhalter
Datenspeicherung & -verarbeitung
individuelle Bezeichnung
Integer (int): ganze Zahlen
Float (float): Fließkommazahlen
character (char): einzelne Buchstaben
boolean (bool): logische Zustände True (1) oder False (0)

## Slide 29: Exkurs: Variablen & Datentypen
Variablen werden meist ganz oben im Programm eingeführt, noch vor der Setup-Funktion.
Man nennt zuerst den Datentypen, z.B. int
Dann den Variablennamen, z.B. Sensorwert
und weist dieser Variablen einen Anfangswert zu, z.B. 0
Beispiel: int Sensorwert = 0;

## Slide 30: Anwesenheitssimulation – Vereinfachung
Nutze die for-Schleife für Wiederholungen und vereinfache dein Programm
Start: Definition eines Zählers, z.B. int zaehler = 1
Test: Definition der Bedingung, z.B. zaehler < 5
Fortsetzung: Was soll passieren, wenn die Bedingung erfüllt ist? z.B. zaehler = zaehler +1
for(Start; Test; Fortsetzung) {
… Befehle, die wiederholt werden sollen
}

## Slide 31: Es klingelt
Im nächsten Schritt wollen wir eine Klingel einbauen. Dazu brauchen wir einen Taster und einen Buzzer.
Baue die folgende Tasterschaltung nach und erweitere dein Programm.
Pin 5
1 kΩ
3

## Slide 32: Es klingelt
Pin 5
1 kΩ
Taster als Eingabe hat zwei Zustände:
  gedrückt (1)
  ungedrückt (0)
muss als INPUT definiert werden
Auslesebefehl lautet: digitalRead(digitaler_Pin)
3

## Slide 33: Es klingelt - Tasterschaltung
if-Abfrage für Bedingungen
if(Bedingung erfüllt) {
… Befehle, die nur dann ausgeführt werden, wenn die Bedingung erfüllt ist
}
else {
… Befehle, die nur dann ausgeführt werden sollen, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist
}

## Slide 34: Es klingelt - Tasterschaltung
Bedingungen mithilfe von Vergleichsoperatoren prüfen
  Gleichheit: ==
  Ungleichheit: !=
Wenn der Taster gedrückt wird, soll die LED leuchten
  Tasterpin ist INPUT
  Auslesebefehl: digitalRead(digitaler_Pin)
  Taster drücken liefert 1
if(Bedingung erfüllt) {
… Befehle …
}
else {
… Befehle …
}

## Slide 35: Es klingelt
Verbaue den Taster nun neben der Tür.
Du führst die Kabel dieses Mal von innen durch.
Auch jetzt verbleibt der Widerstand auf dem Steckbrett.
4

## Slide 36: Es klingelt - Buzzer
Baue den Buzzer nun ans Haus und erweitere dein Programm so, dass der Buzzer einen Ton von sich gibt, wenn der Taster gedrückt wird. Nutze folgende Informationen:
Ein Beinchen des Buzzers kommt an den digitalen Pin 6, das andere an GND.
Befehl zur Aktivierung des Buzzers: tone(digitaler_Pin, Tonhöhe)
Befehl zur Deaktivierung des Buzzers: noTone(digitaler_Pin)

## Slide 37: Es klingelt - Buzzer
4

## Slide 38: Licht per Schalter anmachen
Als nächstes wollen wir unsere Lampe, also die LED, per Schalter aktiv an- und ausschalten.
Schalter verbindet immer zwei der drei Beinchen
im Beispiel rechts verbindet er das mittlere und rechte Beinchen miteinander
  digitalRead(4) würde eine 1 liefern
Nutze dies und erweitere dein Programm: Wenn der Schalter nach rechts geschoben wird, soll die LED leuchten; nach links bedeutet aus.
an Pin 4 anschließen, ist INPUT
5V
GND
3

## Slide 39: Licht per Schalter anmachen
Unter der bereits verbauten LED ist Platz für den Schalter.
Beachte, dass du den Schalter im Haus nur nach oben oder unten schieben kannst.
4
Notes: an

## Slide 40: Exkurs: Serieller Monitor
Manchmal ist es sinnvoll, sich Variablenwerte, die Ausgabewerte von Sensoren oder Rechenergebnisse anzeigen zu lassen. Du kannst dir aber auch Text anzeigen lassen. Das geht mit dem seriellen Monitor.
Füge im void setup() folgende Zeile ein:
Serial.begin(9600);
In der Loop kannst du es so benutzen:
Serial.println("Programmieren macht Spaß");
Serial.println(digitalRead(4));
Text muss immer in Anführungszeichen gesetzt werden, Variablen nicht

## Slide 41: Exkurs: Serieller Monitor
Über den Reiter Werkzeuge kannst du den seriellen Monitor auswählen. Dort erscheinen deine Ausgaben.
2
2

## Slide 42: LED dimmen
Unsere Lampe leuchtet sehr hell. Es wäre toll, wenn wir sie auch dimmen könnten.
Das geht mit einem Potentiometer. Das ist ein Widerstand, der mechanisch verändert werden kann.
Analoge Pins werden meistens dazu benutzt, Sensorwerte zu lesen und zu verarbeiten, ihr Wertebereich liegt zwischen 0 und 1023,
Auslesebefehl lautet: analogRead(analoger_Pin); hier ist der analoge Pin A0
an analogen Pin A0 anschließen
5V
GND
3

## Slide 43: LED dimmen
Auslesebefehl: analogRead(analoger_Pin);
Wert speichern wir z.B. in: Wert_Potentiometer = analogRead(analoger_Pin);
Diesen Wert können wir der LED statt dem HIGH-Signal geben, um die Helligkeit zu regeln. Neuer Befehl: analogWrite(digitaler_LED-Pin, Helligkeitswert);
Achtung: Die LED kann aber nur Werte zwischen 0 und 255 bekommen. Analoger Pin liefert Werte zwischen 0 und 1023.
an analogen Pin A0 anschließen
5V
GND
3

## Slide 44: LED dimmen
Installiere das Potentiometer unter dem Schalter.
Passe das Programm an und dimme die LED nur, wenn der Schalter betätigt wurde.
4

## Slide 45: Licht automatisch einschalten
Mit Hilfe eines Lichtsensors können wir unsere LED auch automatisch anmachen, weil es z.B. zu dunkel geworden ist.
Baue die Schaltung nach und erweitere dein Programm um die Variable Wert-Lichtsensor, in welcher du den Wert des Sensors am analogen Pin A1 speicherst.
Lass dir den Wert im seriellen Monitor anzeigen.
10 kΩ
3

## Slide 46: Licht automatisch einschalten
Um den Sensorwert zu integrieren, müssen wir einen Schwellwert definieren. Nimmt der Sensor weniger Licht wahr, soll die LED eingeschaltet werden.
Erweitere dein Programm um eine Variable Helligkeitsschwelle und weise ihr einen sinnvollen Wert zu.
Erweitere die LED-Abfrage so, dass das Licht angeht, wenn wir den Lichtschalter betätigen ODER wenn es zu dunkel ist.
Hinweis: Erweiterung der if-Abfrage auf mehrere Bedingungen:
  UND-Verknüpfung: if ((Bedingung 1) && (Bedingung 2))
  ODER-Verknüpfung: if ((Bedingung 1) || (Bedingung 2))

## Slide 47: Licht automatisch einschalten
Verbaue den Lichtsensor in der Mitte des Hauses.
Führe die Beinchen nach unten raus. Du kannst sie dann zur Seite biegen und die Kabel wieder anbringen.
4

## Slide 48: Heizung automatisch anschalten
Ein weiteres Element eines Smarthomes ist eine automatische Heizungsanlage, die sich bei niedrigen Temperaturen selbst einschaltet. Wir simulieren sie mit der roten LED.
Baue eine weitere LED-Schaltung mit der roten LED an den digitalen Pin 7, nutze dazu erneut einen 220Ω Widerstand.
Du kannst die LED direkt im Haus unter dem Fenster verbauen.
Teste deine Schaltung.

## Slide 49: Heizung automatisch anschalten
Wir brauchen einen Temperatursensor, einen sogenannten Thermistor.
Das ist ein Widerstand, dessen Widerstandswert von der Temperatur abhängig ist. Wenn die Temperatur ansteigt, nimmt der Widerstandswert ab und umgekehrt.
Baue die nebenstehende Schaltung nach und benutze den analogen Pin A2.
22 kΩ
3

## Slide 50: Heizung automatisch anschalten
Zur Programmierung wollen wir eine Bibliothek nutzen.
Bibliotheken sind Sammlungen von speziellen Befehlen und Funktionen, die für bestimmte Zwecke geeignet sind.
Installiere die Bibliothek, indem du über den Reiter Werkzeuge die Option Bibliotheken verwalten… anklickst.
Suche nach NTC_Thermistor und klicke auf „Installieren“.
2

## Slide 51: Heizung automatisch anschalten
Um die Bibliothek benutzen und den Temperatursensor programmieren zu können, füge folgende Befehle in dein Programm ganz oben ein:
2

## Slide 52: Heizung automatisch anschalten
Zum Auslesen der Temperatur brauchst du folgenden Befehl: temperatur = thermistor->readCelsius();
Definiere dazu die Variable Temperatur im Vorfeld als Fließkommazahl.
Erweitere nun dein Programm so, dass sich die Heizung (rote LED) einschaltet, sobald eine bestimmte Temperatur unterschritten wird.
Verbaue auch den Temperatursensor mittig im Haus.

## Slide 53: Heizung automatisch anschalten
4
4

## Slide 54: Automatische Rollläden
Zuletzt wollen wir unsere Rollläden in Abhängigkeit des Tageslichts steuern:
  Runter bei Nacht oder starker Sonneneinstrahlung
  Hoch bei normalem Tageslicht
Verbinde den Motor mit der Treiberplatine, mit der wir den Motor ansteuern können. Das geht über den großen weißen Stecker.
4

## Slide 55: Automatische Rollläden
Schließe nun den Motor über die Treiberplatine an den Arduino an. Beachte folgende Pinbelegung:
Motortreiber | Arduino
+ | 5V
- | GND
IN1 | PIN 8
IN2 | PIN 9
IN3 | PIN 10
IN4 | PIN 11

## Slide 56: Automatische Rollläden
Bibliothek zur Programmierung sollte installiert sein; füge sie ganz oben hinzu: #include <Stepper.h>
Definition neuer Variable: int Schritte = 2048. 2048 ist ein Richtwert für den Motor und gibt an, aus wie vielen Einzelschritten sich eine ganze Umdrehung zusammensetzt.
Definition des Schrittmotors oberhalb der setup-Funktion: Stepper Schrittmotor(Schritte, 8, 10, 9, 11);
Geschwindigkeit des Motors in setup-Funktion, Werte von 1 bis 10: Schrittmotor.setSpeed(Geschwindigkeitswert);

## Slide 57: Automatische Rollläden
Mit dem Befehl Schrittmotor.step(Schritte); könnt ihr angeben, wie viele Schritte der Motor machen soll. Ein Minus ändert die Richtung.
Erweitere nun dein Programm wie folgt:
  Rollläden sollen automatisch bei Nacht oder zu starker Sonneneinstrahlung (also wenn es zu hell ist) herunterfahren. Zusätzlich soll das Licht im Wohnzimmer eingeschaltet werden.
  Rollläden sollen automatisch bei normalem Tageslicht wieder hochgefahren werden und das Licht soll ausgehen.
Hinweis: Speicher dir die Position der Rollläden ab.

## Slide 58: Automatische Rollläden
Du kannst den Motor von außen an das Haus schrauben.
Nutze die Wellenkupplung, um die Metallwelle als Gardinenstange zu befestigen.
Mit etwas Stoff und Clips kannst du die Gardine an der Stange anbringen.
4

## Slide 59: Quellenverzeichnis
1: eigene Darstellung
2: entnommen aus der Arduino IDE, https://www.arduino.cc/en/software
3: entnommen aus dem Software Fritzing, https://fritzing.org/download/
4: eigene Aufnahme